## Slide 1: 용접로봇 자동화
용접로봇팀
김태준, 하현진, 서승훈
정태수, 전재훈

## Slide 2
용접 자동화
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 3: 목차
이번 주 작업
다음 주 예정

## Slide 4: 1. 이번 주 작업
1-1. U-Net3plus_pth 코드 분석
- ZeroDivisionError의 원인
 문제가 발생하는 부분 확인
1. 분모 값의 변경 시도
2. Try & Except로 회피 시도
 새로운 오류 발생

## Slide 5: 1. 이번 주 작업
1-1. U-Net3plus_pth 코드 분석
# 코드 분석 실수
- ZeroDivisionError가 발생하는 부분을 Len(dataset)//(10*batch_size)로 생각하여
이 부분을 집중적으로 분석하고 수정하고자 하였으나 문제는 ‘global_step %’ 부분
 Len(dataset) // (10*batch_size)의 값이 0이 되지 않도록 수정이 필요
- len(dataset) = 3, 10*batch_size=10으로 3//10=0이 나오는 상황
 10*batch_size를 batch_size로 수정하여 3//1=3이 되게 함

## Slide 6: 1. 이번 주 작업
1-1. U-Net3plus_pth 코드 분석
- 기존과 다른 곳에서 ZeroDivisonError가 발생
 윤종완 교수님 미팅: 분모에 매우 작은 값을 추가하여 0이 되는 것을 방지하여 시도해보기

## Slide 7: 1. 이번 주 작업
1-1. U-Net3plus_pth 코드 분석 – 클래스 다이어그램
- 현재 가상환경에 클래스 다이어그램 확인을 위한 툴 다운로드
- 다운로드한 툴을 이용하여 클래스 다이어그램을 생성 시도

## Slide 8: 1. 이번 주 작업
1-1. U-Net3plus_pth 코드 분석 – 클래스 다이어그램
- 클래스 다이어그램이 제대로 생성되지 않는 것을 확인
 윤종완 교수님: 코드 내에서 Class구분 및 함수 구분이 제대로 되어있지 않아 발생하는 경우

## Slide 9: 1. 이번 주 작업
1-2. 윤종완 교수님 미팅
- 현재: 코드의 실행을 위해 발생하는 오류들을 수정하면서 작업 진행중
 이후에 코드가 많이 바뀌어 관리가 힘들어질 수 있다.
 각 함수 별 가지는 의미들에 대해서 분석하고, 전체 구조도를 파악하는 것이 필요해 보인다.
- 예정
 각 함수 별 어떤 역할을 하기 위한 것인지에 대해서 파악하고, 코드에 주석으로 작성
 클래스 다이어그램에 대해서 공부하고, 현재 코드의 구조도를 직접 그려보는 것을 시도

## Slide 10
용접 불량 검사
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 11: 1. 이번 주 작업
1-1. 필요물품 견적
1-2. 내부결함 검사 장비 조사
1-3. 학습
1-4. 사진 환경 구축
2. 다음주 계획

## Slide 12: 1-1. 필요물품 견적
제품명​ | 단가(원)​ | 수량​ | 금액(원)​ | 링크​ | 비고​
모니터(32인치) | 269,000 | 1 | 269,900 | ■ | -
TV 브래킷 | 34,000 | 1 | 34,000 | ■ | -
웹캠 | 89,000 | 1 | 89,000 | ■ | -
합계 |  |  | 392,900 |  | 

## Slide 13: 1-2. 내부결함 검사 장비 조사
1. 비파괴 검사 방법 - 깊은 위치 결함 검사 가능
1) 방사선 투과 검사
- 하루 정도의 필름 현상 시간 필요
- 가장 위험도가 높은 검사 방법
- 1억원대 장비 가격 및 별도의 검사실, 안전관리자 등 부가적인 비용 필요
2) 초음파 탐상 검사
- 즉각적인 검사 가능
- 7T 이상의 모재에서 유효한 검사 방법
- 2000~5000만원대 장비 가격
- 초음파 수신 신호를 읽고 결함 판단
--> 검사자의 역량에 따라 검사 정확도가 결정됨

## Slide 14: 1-3. 학습
학습 모델 : yolov5s
데이터셋 : 32장 (train : 26장, test : 6장)
클래스 개수 : 1 (Porosity)

## Slide 15: 1-3. 학습
학습 결과
Object Loss의 발산

## Slide 16: 1-3. 학습
학습 결과
Confidence가 낮음

## Slide 17: 1-3. 학습
- 학습 분석
  Confidence가 낮음
    epoch 증가로 해결
  Object loss의 발산
    object와 배경의 imbalance가 심함
    일정한 사진 환경 구축  원하는 부분 CROP해서 사용
    일정한 기준으로 라벨링 고성능 카메라
    데이터 수집

## Slide 18: 1-4. 사진 환경 구축
- 지그 제작
  철판을 고정할 수 있는 간단한 지그 제작
  카메라 확정 후 카메라 고정 지그 제작 예정

## Slide 19: 2. 다음주 계획
데이터 수집
학습 성능 개선

## Slide 20
용접 로봇 Calibration
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 21: 1. Error 해결 및 수리

## Slide 22: 1. Error 해결 및 수리

## Slide 23: 1. Error 해결 및 수리

## Slide 24: 2. Camera Frame에 맞춰서 Ground Truth 재측정
이미지의 중심점의 수선의 발이 RealSense 가장 좌측렌즈에 놓이게 된다는것을 발견

## Slide 25: 3. Apply Auto Hand Eye Calibration

## Slide 26: 4. Trajectory Comparison GT/AHEC
Ground Truth
Auto Hand Eye Calibration

## Slide 27: 5. 향후계획
Ground Truth과 Auto Hand Eye Calibration Rotation Matrix값 비교
Auto Hand Eye Calibration의 Offset값 보정

## Slide 28
Px : -0.0661(m)
Py : -0.61303(m)
Pz : 0.80091(m)
Rx : 0.0418(rad) == 2.3943(degree)
Ry : -3.1171(rad) == -178.5909(degree)
Rz : -0.0912(rad) == -5.2254(degree)

## Slide 29: 감사합니다